## Slide 1: 汇报内容
一、项目执行情况
二、合同完成程度
三、主要研究内容
四、研究成果及成效
五、成果创新点及特色
六、总结及展望
Notes: 下面是研究成果及成效汇报。

## Slide 2: 四、研究成果及成效
项目知识产权成果
录用/发表EI检索论文6篇（考核目标完成，超出1篇）
《 Slice Network Framework and Use Cases Based on FlexE Technology for Power Services 》, IWCMC 2021,，已发表(内容1)
《 A Resource Allocation Method for Power Backhaul Network Based on Flexible Ethernet 》，ICSINC 2021，已录用（内容2）
《 A Flexible Ethernet Calendar Allocation Based on Client Traffic 》,ISAIC 2021,已录用(内容3)
申请发明专利4项（考核目标完成，超出1项）
专利1申请号：ZL.202110669084.8，名称：虚拟网络切片的重构方法和装置 (内容1)
专利2申请号：ZL.202110911137.2，名称：资源分配方法、装置、存储介质以及电子设备 (内容2)
专利3申请号：2021114646226，名称：电力通信资源分配方法、装置、存储介质以及电子设备 (内容3)
Notes: 目前项目已经录用/发表EI检索论文6篇，申请发明专利4项，申请软件著作权1项，超过任务书目标

## Slide 3: 汇报内容
一、项目执行情况
二、合同完成程度
三、主要研究内容
四、研究成果及成效
五、成果创新点及特色
六、总结及展望
Notes: 下面是成果创新点及特色

## Slide 4: 五、成果创新点及特色
创新点
针对电网业务的差异化需求，本报告利用FlexE可以聚合不同的PHY模块以支持更高的MAC数据速率的优点，以及允许具有不同数据流的多个MAC客户端能够通过单个或多个PHY链路传输数据的机制，对不同需求的客户业务进行有效的资源分配，实现端到端定制化电力网络切片。
基于FlexE时隙划分技术的业务隔离机制、电力业务的差异化安全隔离需求和不同的使用场景，进行了面向典型业务场景的安全隔离策略分析，提出无线接入网隔离、承载网隔离、核心网隔离三种业务端到端隔离方案，满足了不同业务之间的差异化隔离需求。
提出了一种结合SDN的FlexE网络切片控制平面架构，并设计控制平面中的主要模块功能，采用流程图的方式对网络切片管理流程进行呈现与描述，使切片业务更加易于维护和管理。提出切片管理信息模型，对切片管理关键对象进行建模，为切片管控的决策和切片管控系统的开发提供信息基础。
Notes: 本项目的创新点主要体现在如下两个方面：一方面，提出了智能协同的电力数据通信广域网阶段式演进架构和融合控制方式，构建了基于集群增量式SDN分层控制架构和基于最小覆盖的控制器最优化部署方案，可实现代价最小化的网络集中有效控制，并利用“IP 和光”协同管控器实现电网业务的高效配置与管理。
另一方面，面向业务路径保护和业务资源的弹性调度，提出了基于深度强化学习的IP层路由控制策略和基于频谱可用性的虚拟光网络协同映射方法，解决了电力通信业务在光层传输路由效率不高和带宽利用率较低的问题，将网络风险降低14%以上，实现了IP层与光层的资源联合动态调配，有效降低了电力通信业务的传输时延，推动传统网络“粗放式分段管理”向SDN“精细化协同控制”发展。
问题：此处是否强调14%？

## Slide 5: 五、成果创新点及特色
创新点
提出了一种基于混合粒度的切片资源分配方法，根据电网业务特点设计多种粒度组合方式，选择不同或相同粒度的日历时隙进行组合得到所需的物理通道，有效利用了网络资源，并提升了切片管理效率。
提出了几种估算每个客户端所需带宽的方法。 每个客户端在进入FlexE填充程序之前都通过其自己的以太网链路传输数据。 因此，在进入FlexE垫片之前分别估算每个客户端的所需带宽，将FlexE日历分配方案基于客户端的实际带宽利用率信息。这种灵活的分配降低了FlexE链路带宽要求，并适应了数据流的波动。
Notes: 本项目的创新点主要体现在如下两个方面：一方面，提出了智能协同的电力数据通信广域网阶段式演进架构和融合控制方式，构建了基于集群增量式SDN分层控制架构和基于最小覆盖的控制器最优化部署方案，可实现代价最小化的网络集中有效控制，并利用“IP 和光”协同管控器实现电网业务的高效配置与管理。
另一方面，面向业务路径保护和业务资源的弹性调度，提出了基于深度强化学习的IP层路由控制策略和基于频谱可用性的虚拟光网络协同映射方法，解决了电力通信业务在光层传输路由效率不高和带宽利用率较低的问题，将网络风险降低14%以上，实现了IP层与光层的资源联合动态调配，有效降低了电力通信业务的传输时延，推动传统网络“粗放式分段管理”向SDN“精细化协同控制”发展。
问题：此处是否强调14%？

## Slide 6: 汇报内容
一、项目执行情况
二、合同完成程度
三、主要研究内容
四、研究成果及成效
五、成果创新点及特色
六、总结及展望
Notes: 最后是总结和展望

## Slide 7: 六、总结及展望
本课题面向各类电力业务的特性与需求，设计基于灵活以太网技术的网络切片框架。结合电力保护业务特征与FlexE技术在电网使用的典型应用场景分析，设计基于OAM的FlexE保护方案。基于上述需求分析与架构设计，针对差异化电网业务需求，提出基于差异化业务需求或不同传输模式的业务承载资源分配方案。
设计电网业务的网络切片控制平面架构；在研究控制平面架构的基础上，设计了基于FlexE的电力网络切片管理流程，构建网络切片的管理模型并提出了自动化智能化的网络切片生命周期管理框架。
提出了基于LSTM的网络切片流量预测技术；基于网络切片流量预测技术的带宽估计结果，结合灵活以太网的时隙分配机制，设计了基于混合粒度的切片资源分配方案，该方案相对传统方案能够承载更多的客户端，而且时隙资源的利用率得到大幅度提升。
在现有基于FlexE的网络切片架构基础上，面向新型电力业务的业务特性和未来发展需求，进一步研究电网切片实用化应用方案，提升业务质量和管控能力。
需要解决满足不同颗粒度、不同性能要求电网业务通过FlexE承载的帧结构设计、时隙交叉、安全隔离及切片调度的问题，实现FlexE技术对电力通信网的深度融合适配和业务应用。
展望
总结
Notes: 本项目面向电力广域数据通信网的运维需求，提出了电力数据通信网高可靠集中控制架构和演进策略，为数据通信网的智能化运维提供了参考依据。
基于集中架构，探索IP网络与光传输网络间的交互与协同模式，研究了相互融合与控制模式；提出了网络的运维协同、保护协同和流程协同关键技术，有效保证了资源的高效利用和网络的可靠运行。
在数据通信广域网中选取典型业务场景，试点应用广域网SDN控制器；设计并试点应用支持流量调度自动化、设备配置智能化、业务开通可视化的新型网络业务与流量智能调度系统。
下一步的展望：
在现有集中可靠架构基础上，面向电力数据通信的业务特性和未来发展需求，研究基于云网融合的通信网络控制架构，提升业务质量和管控能力。
提出兼容控制类、数据类业务的一体化承载网络管控模型，并加速IP+光协同管理接口信息模型的统一与标准化进程。

## Slide 8: 汇报完毕，谢谢各位专家
Notes: 8