## Slide 1: FlexE柔性以太网技术在能源互联网中应用的关键技术研究 课题四 融合FlexE技术的能源互联网典型场景试点验证 研究思路及执行计划
中国电力科学研究院
信息通信研究所
2021年11月

## Slide 2: 目录
实施方案
1
预期成果
2
执行计划
3
下一步计划
4

## Slide 3: 1 实施方案 项目总体研究思路
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
需求
架构、技术、系统及应用
目标
统一承载
安全隔离
架构优化
需求适配
课题二：适配能源业务的 FlexE 多颗粒度帧结构和切片调度机制
课题一：基于 FlexE 的能源互联网切片网络架构与组网模式研究
课题三：适配能源互联网业务的 FlexE 设备及管理工具研发
课题四：融合
FlexE
技术的
能源互
联网典
型场景
试点验
证
从架构、技术、系统及测试验证出发，形成FlexE可在能源互联网领域落地的网络切片实用化应用方案
项目总体研究思路

## Slide 4: 1 实施方案 全场景测试
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
全场景测试方案
接入-汇聚-核心层不同级别FlexE的设备环网倒换时各种业务性能的测试。
单站FlexE现场本地业务和接入环网业务的共同承载和隔离性能测试。
省公司
地市公司1
厂站1
灾备中心
地市公司2
厂站2
配变1
配变2
核心层
接入层/汇聚层
终端接入层
高速业务场景
环网多业务场景
本地多速率业务
核心网层
接入层
接入汇聚层

## Slide 5: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
带宽验证
主备转换验证
FlexE通道满足省公司与地市公司、不同地市公司之间业务的带宽需要
输入不同速率要求的业务，观察接收端的丢包情况是否满足要求
输入不同时延要求的业务，观察接收端的时延及抖动是否满足要求
FlexE通道满足省公司与地市公司、不同地市公司之间业务的时延需要
时延验证
省公司主路径发生故障时，会通过 FlexE Tunnel 技术迅速启用备路径
通过拔纤截断主路径，观察业务传输是否中断
通过拔纤截断主路径，观察业务传输时延变化

## Slide 6: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
核心网层带宽验证
  创建的颗粒度范围为50G-200G的切片
  分别验证数据业务不超过和超过切片带宽时，接收端的丢包率
  验证在网络空载和高负载情况下，FlexE切片的带宽性能是否有差异。
50G
75G
200G
核
心
网
高
速
业
务
流
. . .
. . .
切片2
切片N
切片1

## Slide 7: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
核心网层时延验证
  在两台核心网设备（PE节点）之间分别插入1个和2个P节点，建立FlexE切片，分别测试两种组网情况下的业务端到端时延。从而验证中间P节点的单节点时延是否低于1us，抖动是否小于0.1μs，且随着负载的增加，验证FlexE 交换的延时和抖动是否会发生有明显变化，以验证FlexE技术是否能够uRLLC类型业务的超低时延需求。
PE节点
P节点
FlexE切片
P节点
时延
抖动
FlexE切片
PE节点
PE节点
P节点
FlexE切片
FlexE切片
PE节点
P节点
FlexE切片

## Slide 8: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
核心网层主备转换验证
  FlexE定义了完整的OAM体系，除了Flex Group OAM外，还定义了FlexE Tunnel OAM，包括故障管理、通道检测、时延测量、管理通道等。
  验证基于FlexE Tunnel技术的保护倒换是否能做到1ms以内 （工业控制级）。
  组建工作路径和保护路径，在主备路径上分别启用FlexE层面的OAM故障检测机制，通过拔纤操作测试到主备路径倒换是否可以达到毫秒级别，测试业务是否中断。

## Slide 9: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
网络隔离
带宽验证
多跳时延验证
地市公司、厂站的本地业务与环网业务通过不同的FlexE切片实现隔离
存在环网业务的情况下输入本地业务，观察接收端两种数据流是否有交叉
FlexE通道满足汇聚节点（地市公司、厂站）的本地业务与环网业务的带宽需要
输入不同速率要求的业务，观察接收端的丢包情况是否满足要求
输入不同时延要求的业务，观察接收端的时延及抖动是否满足要求
FlexE通道满足地市公司、厂站的本地业务与环网业务的时延需要
改变业务的流量，观察两种流量是否互相影响

## Slide 10: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
汇聚层网络隔离验证
FlexE分片技术能对电力业务和其他业务进行有效安全隔离，确保时延、抖动、丢包率不受影响。网络隔离也体现了安全方面的性能。
验证不同的切片间是否实现隔离
验证承载不同业务的切片是否实现隔离
验证不同颗粒度带宽的切片隔离性能
5G
1G
电
网
业
务
<5G
切片2
切片1
分别输入大于、等于、小于1G的普通业务

## Slide 11: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
汇聚层带宽验证
  创建的颗粒度范围为5G-50G的切片
  分别验证数据业务不超过和超过切片带宽时，接收端的丢包率
  验证 在网络空载和高负载情况下，FlexE切片的带宽性能是否有差异
汇聚层多跳时延验证
  验证本地业务和环网业务在通过多跳到达汇聚节点时的时延是否满足各自的要求

## Slide 12: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
带宽验证
时延验证
FlexE通道满足接入层的不同速率的本地业务的带宽需要
输入不同速率要求的业务，观察接收端的丢包情况是否满足要求
输入不同时延要求的业务，观察接收端的时延及抖动是否满足要求
FlexE通道满足接入层的不同速率的本地业务的时延需要
在业务数量变化的过程中，观察接收端的丢包情况是否满足要求
在业务数量变化的过程中，观察接收端的时延及抖动是否满足要求

## Slide 13: 1 实施方案 切片性能与安全性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
接入层带宽验证
  创建的颗粒度范围为10M-5G的切片
  分别验证数据业务不超过和超过切片带宽时，不同颗粒度的切片的丢包情况
  验证在网络空载和高负载情况下，不同颗粒度的切片的带宽性能是否有差异
接入层时延验证
  验证不同数量、不同速率的本地业务到接入点时的时延是否满足各自的要求
核心网层
接入层
接入汇聚层

## Slide 14: 1 实施方案 切片管理及调度验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
FlexE信道功能验证
FlexE信道带宽动态验证
FlexE通道可实现捆绑、通道化、子速率功能
新业务加入或当前业务结束的过程会发生信道带宽的动态变化
在FlexE信道动态变化的过程中，观察该信道的业务和其他业务的时延变化
分别输入不同速率的业务，通过使能FlexE的以太网链路传输，观察业务接收情况
在FlexE信道动态变化的过程中，观察该信道的业务和其他业务的丢包率变化
核心网层
接入层
接入汇聚层
切片颗粒度
50G-200G
高速率业务
5G-50G
本地业务
环网业务
10M-5G
多种速率业务

## Slide 15: 1 实施方案 切片管理及调度验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心FlexE网络切片功能验证
  通过FlexE网络切片管理工具，在2*100G链路上建立4个带宽为50Gbps的网络切片。
  通过测试设备分别对创建的网络切片进行带宽测试，测试带宽是否为预设的50Gbps。
  通过FlexE网络切片工具对其中的3个网络切片进行捆绑，通过测试工具向捆绑的网络通道注入125Gbps测试数据流，测试是否出现丢包现象。再加大测试数据流到175Gbps，测试捆绑通道是否出现丢包现象。
捆绑3个50G的切片150G带宽
测试流1<150G
测试流2>150G
捆绑通道与正常高速通道是否有性能差异？
核心网层
接入层
接入汇聚层
核心网FlexE接口带宽动态调整验证
  给2路核心网FlexE通道发送高速业务流量，期间增加和减少一个分片的带宽，测试两路业务是否中断，时延是否受到影响。
  在现有分片发送流量的情况下建立一个新的50G分片，测试当前存在的分片在新分片创建之前、之间和之后的丢包情况。

## Slide 16: 1 实施方案 切片管理及调度验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
核心网层
接入层
接入汇聚层
汇聚层FlexE网络切片功能验证
  通过FlexE网络切片管理工具，在100G链路上建立20个带宽为5Gbps的网络切片。
  通过测试设备分别对创建的网络切片进行带宽测试，测试带宽是否为预设的5Gbps。
  通过FlexE网络切片工具对其中的10个网络切片进行捆绑，通过测试工具向捆绑的网络通道注入49Gbps测试数据流，测试是否出现丢包现象。再加大测试数据流到51Gbps，测试捆绑通道是否出现丢包现象。
汇聚层FlexE接口带宽动态调整验证
  给多路FlexE分片发送5G-50G业务流量，期间增加和减少每一个分片的带宽，测试两路业务是否中断。
  在现有分片发送流量的情况下建立新的5G-25G分片，测试当前存在的分片在新分片创建之前、之间和之后的丢包情况。
  验证以上切片带宽动态调整过程中，本地业务与环网业务的数据流是否出现交叉，即验证切片的隔离性。
捆绑10个5G的切片50G带宽
测试流1<50G
测试流2>50G
捆绑通道与正常高速通道是否有性能差异？

## Slide 17: 1 实施方案 切片管理及调度验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
接入层FlexE网络切片功能验证
  通过FlexE网络切片管理工具，在50G链路上建立5000个带宽为10Mbps的网络切片。
  通过测试设备分别对创建的网络切片进行带宽测试，测试带宽是否为预设的10Mbps。
  通过FlexE网络切片工具对其中的10个网络切片进行捆绑，通过测试工具向捆绑的网络通道注入90Mbps测试数据流，测试是否出现丢包现象。再加大测试数据流到110Mbps，测试捆绑通道是否出现丢包现象。
接入层FlexE接口带宽动态调整验证
  给多路FlexE分片发送10M-1G业务流量，期间增加和减少每一个分片的带宽，测试两路业务是否中断。
  在现有分片发送流量的情况下建立新的10M-500M分片，测试当前存在的分片在新分片创建之前、之间和之后的丢包情况。
核心网层
接入层
接入汇聚层
捆绑10个10M的切片100M带宽
测试流1<100M
测试流2>100M
捆绑通道与正常高速通道是否有性能差异？

## Slide 18: 1 实施方案 场景可行性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
承载广域保护业务专线
验证电力切片与普通切片隔离
验证主备路径转换时延满足要求
验证电力业务与普通业务的带宽、时延满足要求

## Slide 19: 1 实施方案 场景可行性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
局域变电站本地业务汇聚
数据流
信息流
业务接口1
缓存队列
业务接口2
业务接口3
业务接口4
带宽预测
业务QoS参数
业务QoS参数
带宽预测
汇聚节点
地级县
电力通信
主干网
带宽分配
FlexE通道
验证汇聚节点的转发时延是否满足要求
验证不同速率的业务流到达汇聚节点时，FlexE通道的带宽能否满足要求
验证FlexE通道下，每个数据流的时延、抖动是否满足要求

## Slide 20: 1 实施方案 场景可行性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
网联无人机
无人机
云服务平台
用户终端
地面控制站
基站
核心网
用户终端
用户终端
基站
其他切片
无人机切片
验证无人机业务与其他业务是否隔离
验证无人机业务端到端延迟、丢包率是否满足要求
验证无人机数量对系统性能的影响

## Slide 21: 1 实施方案 场景可行性验证
项目总体研究思路
性能与安全性验证
切片管理及调度验证
场景可行性验证
数据中心高速业务
FlexE通道
验证不同子速率通过通道捆绑是否能达到业务场景需要的业务性能指标
验证数据中心高速业务的时延是否满足要求
验证FlexE通道下，数据中心主备路径的转换时延是否满足要求
数据服务器

## Slide 22: 目录
实施方案
1
预期成果
2
执行计划
3
下一步计划
4

## Slide 23: 2 预期成果
课题一：基于 FlexE 的能源互联网切片网络架构与组网模式研究
1）提交《面向能源互联网业务的 FlexE 网络架构及接口规范》企标标准草案 1 项。
课题四：融合 FlexE 技术的能源互联网典型场景试点验证
1）申请发明专利 1 项。
2）发表核心期刊或三大检索论文 1 篇。
3）提交《融合 FlexE 技术的能源互联网典型场景测试报告》 1 份，主要场景选择广域保护业务专线、局域变电站本地业务汇聚、网联无人机以及无线承载网切片网络、大数据中心等。

## Slide 24: 目录
实施方案
1
预期成果
2
执行计划
3
下一步计划
4

## Slide 25: 3 执行计划
时间节点 | 研究内容 | 考核指标
2021年11月～2021年12月 | 基于FlexE的切片网络性能及安全性验证 | 形成FlexE的切片网络性能及安全性验证方案
2022年1月～2022年3月 | 基于FlexE的切片管理及调度功能验证 | 形成基于FlexE技术的能源互联网切片智能管控平台验证方案
2022年4月～2022年6月 | 基于FlexE的网络切片承载广域保护业务专线、局域变电站本地业务汇聚、网联无人机、数据中心高速业务等能源互联网业务的可行性验证 | 形成可行性验证方案及报告
2022年7月～2022年9月 | 开展性能、安全、管理、功能、业务可行性验证 | 提交《融合FlexE技术的能源互联网典型场景测试报告》；申请发明专利1项；核心期刊或者三大检索论文1篇提交《面向能源互联网业务的FlexE网络架构及接口规范》企标标准草案1项
2022年11月～2022年12月 | (1)总结项目研究工作，完善并提炼研究成果； (2)准备项目验收材料。 | 项目验收所需全部材料

## Slide 26: 目录
实施方案
1
预期成果
2
执行计划
3
下一步计划
4

## Slide 27: 4 下一步计划
 | 工作内容 | 阶段成果
课 题 4 | 1、21.11.01~21.11.15 调研：调研现有的FlexE的切片网络性能验证方法及测试工具，调研现有的FlexE的切片网络的安全性验证方法及测试工具； | 形成FlexE的切片网络性能及安全性验证方案
 | 2、21.11.16~21.11.30 分析：分析能源互联网不同业务场景的性能和安全需求； | 
 | 3、21.12.01~21.12.31 提出：初步提出FlexE切片网络性能及安全性验证方法 | 

## Slide 28
请各位专家批评指正
谢 谢